RESIDENCE CIVICO 1

FABBRICATO PLURIFAMILIARE

NUOVO EDIFICIO CLASSE ENERGETICA A4

COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

RESIDENCE CIVICO 1

Via Ugo Foscolo, angolo via S. Leopoldo

LOTTO RESIDENCE CIVICO 1

RILIEVO DAL SATELLITE

#### Località Albignasego (PD) via U.Foscolo angolo via S.Leopoldo.

#### 1) STRUTTURA

### PLATEA DI FONDAZIONE

Platea realizzata in conglomerato cementizio armato (C 30/35),

compresa la lavorazione e la posa del ferro, la realizzazione delle eventuali sponde e la vibratura del getto, il disarmo e la pulizia delle sponde realizzate, idoneamente dimensionata dall’ingegnere progettista.

## PLATEA

### SOLAIO PIANO PRIMO

Solaio in latero – cemento (tipo Bausta) formato da travetti prefabbricati ed interposti elementi di alleggerimento in laterizio getto di completamento in cls con

rete in acciaio elettrosaldata, spessore 24 + 6 cm o comunque secondo il dimensionamento dell’ingegnere strutturista.

Sarà eseguito un massetto in calcestruzzo alleggerito, tipo Foacem o similare, per uno spessore di circa 10‐15 cm per il passaggio degli impianti.

Il pacchetto del solaio terminerà con un massetto (miscela di sabbia e cemento) dello spessore di circa 4 cm idoneo alla posa di pavimenti da incollare (sono compresi l’esecuzione dei giunti di dilatazione e posa fascia perimetrale di isolamento)

## SOLAIO

### COPERTURA TETTO

La copertura sarà del tipo piano, così costituita:

- Intonaco interno spessore cm 1,5 circa;

- Solaio strutturale tipo bausta cm 30 (24 laterizio + 6 cappa cls);

- Barriera vapore;

- Isolante XPS spessore medio cm 16 ad alta densità;

- Getto in calcestruzzo leggermente armato spessore cm 7 medio;

- Doppia guaina incrociata saldata a caldo;

- Lamiera di tenuta .

## COPERTURA TETTO

## MURATURA PERIMETRALE

Le murature perimetrali fuori terra saranno di tipo “a cappotto”, ovvero la muratura sarà costituita da:

- Intonaco intero a base calce spessore cm 1,50;

- Muro in laterizio dello spessore di cm 25;

- Isolamento in pannelli  EPS di elevata qualità termoisolante (cm 14);

- Intonachino esterno in tinta cm 1,50.

## Lo spessore complessivo del muro misurerà circa cm 40.

## MURATURA PERIMETRALE

## TRAMEZZE INTERNE

### I divisori interni saranno composti in tramezze di laterizio da 8 cm opportunamente intonacate.

### Le murature delimitanti i locali igienici avranno spessore pari a 12 cm.

### Le murature delimitanti il garage avranno spessore pari a 15 cm.

### Al piede delle tramezze sarà posta una fettuccina isolante.

## SOGLIE  e  DAVANZALI

Davanzali e soglie esterne saranno in marmo naturale tipo TRANI , dello spessore di 3 cm.

Le parti a vista avranno finitura carteggiata e saranno complete di gocciolatoio.

Al fine di evitare ponti termici il marmo sarà dotato di taglio termico in EPS spessore cm 2.

## 2) INFISSI e SERRAMENTI

## SERRAMENTI  in PVC

#### TAPPARELLE AVVOLGIBILI  MOTORIZZATE serie ALPAC

Finestre e porte finestre saranno dotate di chiusure con tapparelle motorizzate in alluminio con coibente interno, inserite in cassonetti (incassati a muro) con isolamento termoacustico in EPS

tutto il foro finestra/portafinestra sarà dotato di un monoblocco perimetrale a sostegno

del serramento e con spallette isolanti in EPS della ditta ALPAC.

#### PORTE INTERNE e BLINDATO

#### FBP PORTE  MOD. OLIVIA  ART.30

Le porte interne saranno lisce, in finitura laccata bianca,  con possibilità di scelta di colore bianco 9010, bianco crema 9001, bianco ghiaccio 9016 e bianco perla 1013, dotate di serratura e ferramenta in acciaio satinato.

## PORTONCINO D’INGRESSO BLINDATO BLINFORT

PORTONCINO D’INGRESSO :

Il portoncino sarà costituito da controtelaio in acciaio con zanche di ancoraggio, telaio in acciaio, serrature di sicurezza a cilindro a tre vie e quattro perni con cilindro europeo Defender , dotato di piastra interna anti‐trapano, barra antispiffero, etc.,  Esternamente ed internamente pannello liscio di colore laccato bianco Ral 9010 o 9016, abbattimento acustico 40Db.

3) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SHOWROOM EDILCONSELVE

PAVIMENTI  dei LOCALI SOGGIORNO E CUCINA

Pavimenti in ceramica gres porcellanato naturale delle dimensioni di cm 40x40, 30x60, 60x60, o tipo “finto legno” formato 15x60 o 20x120, di prima scelta, con posa dritta fugata o diagonale accostata. Scelta di capitolato ampia a decisione del cliente.

PAVIMENTI ZONA NOTTE

Pavimenti in ceramica gres porcellanato naturale delle dimensioni di cm 40x40, 30x60, 60x60, o tipo “finto legno” formato 15x60 o 20x120, di prima scelta, con posa dritta fugata o diagonale accostata.

In alternativa con supplemento, in legno prefinito con essenze di rovere classico, rovere oil, faggio, carpino, e rovere anticato del formato 7x60‐90 sp. 1 cm.

PAVIMENTI BAGNI

Rivestimento con piastrelle in monocottura o bicottura, formato 30x30 o 60x60, con altezza dei rivestimenti sino a cm 210‐240.

RIVESTIMENTO BAGNI E CUCINA

Rivestimento con piastrelle in monocottura o bicottura, formato 20x20, 30x60, con altezza dei rivestimenti sino a cm 210‐240.

Sono esclusi eventuali decori, greche, matite, ecc.

RIVESTIMENTO SCALA

Rivestimento scala con ceramica perfettamente in tinta al pavimento scelto, con riga in alluminio di chiusura.

#### 4) IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO

EUROTERMOIDRAULICA SRL    (CALLISTO GAZZETTA 392 9774780)

Impianto di riscaldamento realizzato con n. 2 pompe di calore, di cui una interna per la produzione di acque calda sanitaria alimentata ad energia elettrica di marca ARISTON modello NUOS PLUS con accumulo da 150 litri , ed una ulteriore pompa di calore esterna ARISTON NIMBUS 50 M Net, di potenza pari a 6 KW .

L’impianto di riscaldamento verrà partizionato in tre zone: zona giorno, camere e bagni; ogni zona sarà dotata di cronotermostato elettrico regolabile.

Sarà eseguito impianto di riscaldamento a pavimento, dotato di canalina per la distribuzione del calore, posata su pannello bugnato coibentato.

Verrà predisposto un impianto di aria condizionata con 8 punti di raffrescamento, da cui  saranno installati 3 ventilconvettori, (2 zona notte, 1 zona giorno) per climatizzazione  con telecomandi  ad infrarossi.

Sarà installato un dispositivo,  che permette di monitorare i flussi di energia elettrica dell’abitazione e memorizzarli su Tablet e Smartphone. Con questo sistema è possibile l’attivazione di specifici carichi elettrici della casa, come ad esempio una pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in modalità automatica, massimizzando così l’autoconsumo di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, oppure accendere/spegnere climatizzatori d’aria da remoto tramite dispositivi Tablet e Smartphone.

Le tubature dell’impianto idrico saranno in tubo multistrato isolato antigraffio.

## RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

## sanitari

SANITARI  IDEAL STANDARD SERIE TESI,  RUBINETTERIA   GROHE

Le porcellane dei bagni saranno di tipo sospeso, della marca Ideal Standard, serie Tesi.

Le cassette WC saranno ad incasso con doppio pulsante per il risparmio sul consumo

idrico di marca GROHE.

Piatti doccia di misura standard pari a 70x100 cm in policarbonato, ribassati con altezza pari a 4 cm. Rubinetterie in acciaio con miscelatore della marca GROHE .

La doccia sarà dotata di rubinetteria esterna con asta doccia regolabile in altezza.

#### 5) IMPIANTO ELETTRICO

LUCEN SNC  ( ENZO URBANO 348 2331645)

L’impianto elettrico sarà eseguito in tubi di plastica corrugati posti sotto traccia a parete o a pavimento, quadro elettrico, scatole di derivazione di tipo rettangolare e conduttori in rame di sezione adeguata. Verrà realizzata una linea per il circuito lampade e una per il circuito prese, impianto a terra collegato ad ogni apparecchio sotto tensione, frutti e placche per punti di comando di marca Biticino serie Living oppure Vimar Arkè di colore nero o bianco.

Verrà installato impianto con videocitofono, impianto telefonico con tre prese, impianto televisivo di tipo smart‐tv con 3 prese.

## VIDEO-CITOFONIA

### FRUTTI –PRESE -PLACCHE

PLACCHE DI FINITURA PER FRUTTI MODULARI AD INCASSO O VISTA PER IL COMANDO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.

Placche di finitura per frutti modulari per il comando degli impianti elettrici e speciali ad incasso o a vista, la configurazione sarà realizzata secondo le specifiche scelte come il materiale della placca e il colore BIANCO o NERO, il tutto realizzato secondo le normative vigenti.

Marca di riferimento “VIMAR” serie “ARKè” o “BTICINO” serie “LIGHT”.

## PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ALLARME INIM

Verrà predisposto l’impianto di antintrusione telegestibile, con contatti su tutte le finestre/portefinestre, blindato e sezionale. Predisposta anche tubatura per radar volumetrico, diviso in due zone indipendenti.

## SISTEMA D’ALLARME

##### IMPIANTO FOTOVOLTAICO

##### L’abitazione sarà dotata di impianto fotovoltaico a norma di legge, posto in copertura, avente potenza nominale generata pari a 3 kW.

##### I pannelli saranno posati su idonea supporti di tipo zavorrato, che permetteranno di non forare guaine e manto di copertura, eliminando così il rischio di infiltrazioni.

##### Non è prevista la posa dei corpi illuminanti, ad eccezione di quelli nei poggioli

##### e marciapiedi

##### 6) recinzioni e ringhiere

##### Il cancello carraio sarà automatizzato e dotato di tutti gli accessori necessari

(automazione tipo CAME o similare).

### PARAPETTI

Parapetti per scale interne e terrazze in acciaio.

### 7) LATTONERIE

Tutte le opere da lattoniere, quali grondaie, scossaline, copertine battiacqua, braghette per camini e tubi pluviali esterni alla strutture saranno in alluminio preverniciato di adeguato sviluppo e diametro.

### 8) TINTEGGIATURE

Le superfici interne intonacate saranno tinteggiate con due mani di tinta semilavabile antimuffa di colore bianco.

Superfici esterne finite con intonachino in tinta.

### 9) OPERE VARIE – SISTEMAZIONI ESTERNE

Opere fognarie per acque bianche e nere con tubazioni in PVC, di idoneo diametro complete di pozzetti di ispezione, derivazione e relativi chiusini, realizzate secondo quanto previsto in progetto e/o prescritto dagli enti di competenza.

Rete Enel e Telecom con tubazioni in PVC corrugato a doppia parete.

Marciapiedi pedonali in massetto di Cls armato e pavimentato con piastrelle di gres porcellanato ingelivo antiscivolo di prima scelta per esterni color chiaro, dimensioni a scelta della D.L., compresi pezzi speciali, colla speciale, stuccatura, battiscopa, posate a correre o in diagonale.

Vialetto carraio in masselli di Cls, carrabili, a scelta della DL .

Recinzione sul fronte strada costituita da muretta in calcestruzzo, h 40 cm e ringhiera in ferro zincato e verniciato, lavorata a fasce dal design moderno o pannellata.

Recinzione divisoria fra le aree esclusive di pertinenza in rete a maglie metalliche plastificata di colore verde.

Sistemazione delle aree a verde di pertinenza del fabbricato con riporto e stesa di terra di coltivo.

Sarà installato un rubinetto esterno posizionato in pozzetto nelle aree a verde.

Il cancello carraio, in ferro zincato e verniciato, sarà di tipo automatico con apertura a scorrere; il cancello verrà dotato di due radiocomandi.

Il cancello pedonale, in ferro zincato e verniciato, avrà serratura elettrica.

### 10)  NOTA FINALE

Le finiture sopra descritte potranno essere suscettibili di modifiche per particolari esigenze tecniche o di reperibilità dei materiali, così come i fornitori.

Eventuali modifiche potranno essere concordate previo l’assenso tecnico del Direttore Lavori.

Le sistemazioni esterne, viali, vialetti, posizione cancelli, etc. rispetteranno il progetto approvato dal comune.

Le varianti in aggiunta, qualora vi fossero, saranno preventivate di volta in volta in base alla richiesta del cliente e dovranno essere saldate in accordo tra le parti.

TEAM :

-REFERENTE :  MAURO PAMIO  tel. 347 3108484

-PROGETTISTA :  ING. ELEONORA  DONA’

-OPERE MURARIE :  IMPRESA LIONELLO STEFANO SNC

COSTRUTTORE                                                                                                           ACQUIRENTE

PAMAR SNC  di Vittorino Pamio, Bruno e Mauro

Via A. Volta, 3  35020 Maserà di Padova

Tel. Bruno 348-4036408  Mauro 347-3108484

P.I. 00606610285

Email : pamarimmobiliare@gmail.com

Pec : pamar@legpec.it

Sito : pamarimmobiliare.com

# Text boxes

150 LITRI